## Slide 1: Условные обозначения и классификация отечественных полупроводниковых приборов

## Slide 2: Введение
Первый ГОСТ на систему обозначений полупроводниковых приборов ГОСТ 10862-64 был введен в 1964 году.
Основные термины, определения и буквенные обозначения:
1) 25529-82 - Диоды полупроводниковые
2) 19095-73 - Транзисторы полевые
3) 20003-74 - Транзисторы биполярные
4) 20332-84 - Тиристоры

## Slide 3: Условные обозначения и классификация отечественных полупроводниковых приборов
ОСТ 11.336.919-81
"Приборы полупроводниковые. Система условных обозначений"
1) состоит из 5 элементов.
2) В основу системы обозначения положен буквенно-цифровой код.
Г Т 1 17 В – буквенно-цифровой код

## Slide 4: Первый элемент
Исходный материал
1) Германий или его соединения
2) Кремний или его соединения
3) Соединения галлия
4) Соединения индия
Условные обозначения
1) Г или 1
2) К или 2
3) А или 3
4) И или 4

## Slide 5: Второй элемент
Подкласс приборов
1) Выпрямительные, универсальные, импульсные диоды Д
2) Транзисторы биполярные Т
3) Транзисторы полевые П
4) Варикапы В
5) Тиристоры диодные Н
6) Тиристоры триодные У
7) Туннельные диоды И
8) Стабилитроны С
9) Выпрямительные столбы Ц
10) Диоды Ганна Б
11) Сверхвысокочастотные диоды А
12) Оптопары О
Обозначения

## Slide 6: Третий элемент
Назначение прибора
Диоды выпрямительные, с прямым током, А: - менее 0,3 1 - 0,3..10 2
- диоды прочие (магнито-,термодиоды) 3
Диоды импульсные, с временем восстановления, нс:
- более 500 4
- 150…500 5
- 30…150 6
и т.д.
Обозначения

## Slide 7: Четвёртый элемент
2 либо 3 цифры означает порядковый номер технологической разработки и изменяется от 01 до 999

## Slide 8: Пятый элемент
1) Буква
2) Указывает разбраковку по отдельным параметрам приборов, изготовленных в единой технологии
3) Обозначения: А..Я (кроме З,О,Ч,Ы,Ш,Щ,Я)

## Slide 9: Условные обозначения и классификация зарубежных полупроводниковых приборов
1) Японская система JIS
2) Американская система JEDEC
3) Европейская система PRO-ELECTRON

## Slide 10: Система обозначений JEDEC
Наиболее распространенной является система обозначений JEDEC, принятая объединенным техническим советом по электронным приборам США

## Slide 11: Условное обозначение состоит из четырех элементов
Первый элемент - Число p-n переходов:
1 – диод
2 – транзистор
3 – тиристор
4 - оптопара
Второй элемент - состоит из буквы N и серийного номера
Третий элемент - одна или несколько букв
Пример: 2N2221A, 2N904.

## Slide 12: система Pro Electron
Первый элемент –материал (буква)
A - германий B - кремний С - арсенид галлия D - антимонид индия R - другие материалы

## Slide 13: Второй элемент
Тип прибора:
A - детекторный, смесительный диод В - варикап С - маломощный низкочастотный транзистор D - мощный низкочастотный транзистор Е - туннельный диод F - маломощный высокочастотный транзистор G - несколько приборов в одном корпусе Н - магнитодиод K - генераторы Холла L - мощный высокочастотный транзистор М - модуляторы и умножители Холла Р - фотодиод, фототранзистор Q - излучающие приборы R - прибор, работающий в области пробоя S - маломощный переключающий транзистор T - мощный регулирующий или переключающий прибор U - мощный переключающий транзистор Х - умножительный диод Y - мощный выпрямительный диод Z - стабилитрон

## Slide 14: Третий и четвертый элемент
Третий элемент - (цифра или буква)
обозначает в буквенно-цифровом коде полупроводниковые приборы
Четвертый элемент - (2 цифры)
означает порядковый номер технологической разработки и изменяется от 01 до 99.
Например - ВТХ10-200

## Slide 15: Система JIS
Система стандартных обозначений, разработанная в Японии (стандарт JIS-C-7012, принятый ассоциацией EIAJ-Electronic Industries Association of Japan) позволяет определить класс полупроводникового прибора (диод или транзистор), его назначение, тип проводимости полупроводника

## Slide 16: Условное обозначение состоит из пяти элементов
Первый элемент - цифра :
0 – фотодиод, фототранзистор 1 - диод 2 - транзистор 3 – тиристор
Второй элемент - Буква S

## Slide 17: Третий элемент: тип прибора
А - высокочастотный PNP транзистор B - низкочастотный PNP транзистор С - высокочастотный NPN транзистор D - низкочастотный NPN транзистор Е - диод Есаки (четырехслойный диод PNPN) F - тиристор G - диод Ганна (четырехслойный диод NPNP) Н - однопереходной транзистор J - полевой транзистор с N-каналом К - полевой транзистор с P-каналом М - симметричный тиристор (семистор) Q - светоизлучающий диод R - выпрямительный диод S - малосигнальный диод Т - лавинный диод V - варикап Z -стабилитрон

## Slide 18: Четвертый и пятый элемент
Четвертый элемент - серийный номер:
обозначает регистрационный номер технологической разработки и
начинается с числа 11
Пятый элемент – модификацию разработки
А и В - первая и вторая модификация

## Slide 19
Графические обозначения и стандарты

## Slide 20: Биполярные транзисторы

## Slide 21: Полевые транзисторы

## Slide 22: Тиристоры

## Slide 23: Диоды

## Slide 24: Оптоприборы

## Slide 25: Условные обозначения электрических параметров и сравнительные справочные данные полупроводниковых приборов
Для полупроводниковых приборов определены и стандартизованы значения основных электрических параметров и предельные эксплуатационные характеристики, которые приводятся в справочниках

## Slide 26: Биполярные транзисторы

## Slide 27: Диоды

## Slide 28: Спасибо за внимание
Авторы:
Валерий Жук
Александр Зарубин