## Slide 1: Варикапы, Стабилитроны, Туннельные диоды
Выполнили студенты:
Войтенко А.А.
Исаков М.О.
Гр.21318
Петрозаводск 2017

## Slide 2
Варикап- полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости p-n перехода от обратного напряжения.
Варикапы применяются в качестве элементов с электрическим управляемой ёмкостью в схемах перестройки частоты, частотной модуляции, управляемых фазовращателей и др.
Варикапы

## Slide 3: Внутренняя структура варикапа

## Slide 4
Варикап. Принцип действия
Варикап представляет собой электронный компонент, созданный из двух полупроводников различного типа проводимости. При отсутствии внешнего управляющего напряжения в области p-n-перехода образуется потенциальный барьер. При прямом управляющем напряжении (+ к аноду, – к катоду)этот барьер практически полностью нейтрализуется и варикап, по сути, работает как обычный диод.

## Slide 5: Потенциальный барьер варикапа
Если к p-n переходу приложить обратное напряжение, запирающее переход, ширина потенциального барьера увеличится
ε - диэлектрическая проницаемость
материала
ε0 — диэлектрическая проницаемость
вакуума
Spn - площадь p-n перехода варикапа
ΔХ - толщина перехода

## Slide 6
При подключении
обратного напряжения
ширина перехода ΔХ
увеличивается,
следовательно,
барьерная емкость
будет уменьшаться.
Основной
характеристикой
варикапов
является вольтфарадная
характеристика
С = f (Uобр)
Вольтфарадная характеристика варикапа

## Slide 7: Зависимость добротности варикапа от частоты
Добротность варикапа уменьшается с повышением температуры, так как при этом возрастает сопротивление rs. С увеличением обратного смещения емкость Сбар и сопротивление rs, уменьшаются, а добротность соответственно растет. Уменьшением rs, в последнем случае объясняется расширением перехода и уменьшением толщины базы wв n-области структуры варикапа.

## Slide 8: Основные параметры варикапов:
максимальное, минимальное и номинальное значение емкости варикапа(4 и более вольт).
коэффициент перекрытия k = Cmax/Cmin – отношение максимальной емкости к минимальной ( для КВ109А = 5.5);
максимальное рабочее напряжение варикапа;
сопротивление потерь - активное сопротивление кристалла и элементов крепления варикапа;
температурный коэффициент емкости (ТКЕ) — величина, отражающая изменение барьерной емкости при изменении температуры кристалла варикапа;
добротность варикапа, под который понимают отношение реактивного сопротивления к паразитному на рабочей частоте и при фиксированном напряжении.

## Slide 9: Стабилитроны
Стабилитрон - это полупроводниковый диод, вольт‑амперная характеристика которого имеет область резкой зависимости тока от напряжения на обратном участке вольт‑амперной характеристики.
ВАХ стабилитрона имеет вид, представленный на рисунке
При достижении напряжения на стабилитроне, называемого напряжением стабилизации Uстаб, ток через стабилитрон резко возрастает. Дифференциальное сопротивление Rдиф идеального стабилитрона на этом участке ВАХ стремится к 0

## Slide 10: Стабилитрон
Основное назначение стабилитрона – стабилизация напряжения на нагрузке, при изменяющемся напряжении во внешней цепи. В связи с этим последовательно со стабилитроном включают нагрузочное сопротивление, подавляющее изменение внешнего напряжения. Поэтому стабилитрон называют также опорным диодом.
Напряжение стабилизации Uстаб зависит от физического механизма, обуславливающего резкую зависимость тока от напряжения. Различают два физических механизма, ответственных за такую зависимость тока от напряжения, – лавинный и туннельный пробой p‑n перехода.
Для стабилитронов с туннельным механизмом пробоя напряжение стабилизации Uстаб невелико и составляет величину менее 5 вольт: Uстаб < 5 В. Для стабилитронов с лавинным механизмом пробоя напряжение стабилизации обычно имеет большие значения и составляет величину более 8 вольт: Uстаб > 8 В.

## Slide 11: Туннельные диоды
Туннельным диодом называют полупроводниковый диод на основе p+‑n+ перехода с сильнолегированными областями, на прямом участке вольт-амперной характеристики которого наблюдается n‑образная зависимость тока от напряжения.

## Slide 12
В полупроводнике n+‑типа все состояния в зоне проводимости вплоть до уровня Ферми заняты электронами, а в полупроводнике p+‑типа – дырками. Зонная диаграмма p+‑n+ перехода, образованного двумя вырожденными полупроводниками:
Рассчитаем, чему равна геометрическая ширина вырожденного p‑n перехода. Будем считать, что при этом сохраняется несимметричность p‑n перехода (p+ – более сильнолегированная область). Тогда ширина p+‑n+ перехода мала:
Дебройлевскую длину волны электрона оценим из простых соотношений:

## Slide 13: Туннельный диод
Таким образом, геометрическая ширина p+‑n+ перехода оказывается сравнима с дебройлевской длиной волны электрона. В этом случае в вырожденном p+‑n+ переходе можно ожидать проявления квантово-механических эффектов, одним из которых является туннелирование через потенциальный барьер.

## Slide 14: Список литературы
http://scsiexplorer.com.ua
http://www.chipinfo.ru
http://electrono.ru

## Slide 15: Спасибо за внимание