## Slide 1: Солитоны и их применение в волоконно-оптических линиях связи
Презентацию подготовил
студент гр. 21614
Хянин А.А.
Петрозаводск 2015

## Slide 2: История открытия
В 1834 году. Джон Скотт Рассел, шотландский физик наблюдал явление одиночной волны вызванной резкой остановкой баржи.
Вода, увлекаемая баржей, после её остановки отрывалась от борта и продолжала своё движение в виде водяного горба, который не затухал на достаточно большом расстоянии.
Джон Скотт Рассел
(1808-1882)

## Slide 3: Солитон
Солитон – это структурно устойчивая уединённая волна, распространяющаяся в нелинейной среде.
Солитоны при взаимодействии друг с другом или с некоторыми другими возмущениями не разрушаются, а продолжают движение, сохраняя свою структуру неизменной. Это свойство может использоваться для передачи данных на большие расстояния без помех.

## Slide 4: Солитоны бывают:
ФК-солитоны
КдФ-солитоны
Групповые
солитоны

## Slide 5: КдФ-солитон
Способность солитона сохранять при распространении свою форму неизменной объясняется тем, что поведение его определяется двумя действующими взаимно противоположно процессами.
А) Нелинейное укручение Б) Дисперсия
Уравнение Кортевега де-Фриза

## Slide 6: КдФ-солитон
Нелинейное укручение волны компенсируется ее расплыванием за счет дисперсии, что и обеспечивает сохранение формы такой волны при ее распространении.

## Slide 7: ФК-Солитон
По модели Френкеля- Конторовой слой «дислоцирующих» атомов находится в периодическом поле «подложки» неподвижных атомов, при этом первые друг с другом связаны упругими силами:

## Slide 8: Взаимодействие солитонов

## Slide 9: Групповые солитоны
Групповой солитон весьма напоминает амплитудно-модулированные электромагнитные волны, его огибающая несинусоидальна, она описывается гиперболическим секансом. Скорость такого солитона не зависит от амплитуды, и этим он отличается от КдФ-солитонов. Он представляет из себя группу уединенных волн, или волновой пакет из 14-20 волн с одной длиной волны, но с различной амплитудой. Самая высокая волна находится посередине группы, это и есть знаменитый девятый вал.

## Slide 10: Самоиндуцированная прозрачность
Этот эффект заключается в том, что среда, поглощающая свет небольшой интенсивности, то есть непрозрачная, внезапно становится прозрачной при прохождении сквозь нее мощного светового импульса.
В отличие от обычных ВОЛС, сигнал подается не в диапазоне окна прозрачности, а в пике поглощения, который для кварцевого волокна лежит в области аномальной дисперсии
Зависимость логарифмического декремента затухания от длины волны источника сигнала

## Slide 11: Фазовая самомодуляция
Фазовая самомодуляция вызвана зависимостью показателя преломления сердцевины волокна от интенсивности оптического сигнала.
Временная самомодуляция
Пространственная самомодуляция

## Slide 12: Временная самомодуляция
Временная самомодуляция обусловленна самонаведенным набегом фазы, который оптический сигнал приобретает при распространении в ВОЛС:
Вследствие зависимости фазы от времени возникает уширение импульса, его спектрального состава в среде с нормальной дисперсией
И наоборот, если сигнал распространяется в среде с аномальной дисперсией

## Slide 13: Пространственная самомодуляция
Пространственная самомодуляция приводит к самофокусировке
Если распределение мощности соответствует гауссовской функции, то показатель преломления в центре пучка возрастает, а к периферии плавно уменьшается, в результате среда становится подобной градиентной линзе и преобразует изначально плоский фронт к сходящемуся:

## Slide 14: Сосвместное действие фазовых самоммодуляций
Поскольку, при самофокусировке мощность сигнала возрастает, то увеличивается и Временная Фазовая Самомодуляция, а это в свою очередь приводит к дисбалансу с дисперсией среды и сигнал начинает уширяться, его интенсивность падает и волновой фронт восстанавливается и баланс тоже

## Slide 15: Динамика оптического солитона при распространении в ВОЛС

## Slide 16: Препятствия в распространении солитонов
Мешают оптическому солитону нелинейные эффекты рассеяния – Вынужденное Комбинационное Рассеивание и Вынужденное Рассеивание Мандельштама-Брюллиэна. ВРМБ ограничивает пропускную мощность излучения из – за увеличения мощности обратной волны, а на ВКР идет диссипация энергии.
ВКР представляет собой значительно меньшую проблему в сравнении с ВРМБ, поскольку не ограничивает оптической мощности, вводимой в волокно.

## Slide 17: Преимущества солитонных ВОЛС
Использование оптических солитонов, сохраняющих свою форму при распространении, позволяет осуществить полностью оптическую передачу сигнала на расстояния до 5 – 6 тысяч километров. Однако на пути создания «солитонной линии» имеются существенные трудности, которые удалось преодолеть только в самое последнее время.
При затухании солитона по мере продвижения в световоде уменьшается фазовая самомодуляция и для того, чтобы поддерживать солитон необходимо делать световоды с уменьшающимся параметром аномальной дисперсии.

## Slide 18: Спасибо за внимание