## Slide 1: Конструкция и типы оптических волокон
Автор:
студент группы 21616
Яхменев Роман
Курс: «Оптоэлектроника и волоконная оптика»
Notes: #6DB247

## Slide 2: Устройство оптического волокна
n опт. оболочки менее чем на 1% меньше n ядра
Защитная оболочка предохраняет от воздействий
Ядро предназначено для переноса света
Оптическая оболочка имеет отличный от ядра показатель преломления (далее n)

## Slide 3: Распространение света по волокну
Свет заводится внутрь волокна под углом больше критического к границе ядро
Оптическая оболочка испытывает полное внутреннее отражение на этой границе
Поскольку углы падения и отражения совпадают, то свет и в дальнейшем будем двигаться зигзагообразно вдоль волокна

## Slide 4: Распространение света по волокну
Свет, попадающий на границу под углом меньше критического, будет проникать в оптическую оболочку и затухать по мере распространения в ней
Внутренне отражение служит основной для распространения света вдоль обычного оптического волокна

## Slide 5: Распространение света по волокну
Факторы влияющие на движение света:
  Размер волокна
  Состав волокна
  Процесс инжекции света внутрь волокна
Ядро, мкм | Оптическая оболочка, мкм
8 | 125
50 | 125
62,5 | 125
100 | 140
Типичные диаметры ядра и оптической оболочки оптоволокна

## Slide 6: Классификация волокон
Оптические волокна могут быть классифицированы двумя способами:
  По материалу
  По индексу преломления и модовой структуре

## Slide 7: Материал
Стеклянные волокна
  Стеклянное ядро и стеклянная оптическая оболочка
  Стекло состоит из сверхчистого и сверхпрозрачного диоксида кремния или плавленого кварца
  В стекло добавляют примести, чтобы получить требуемый показатель преломления (германий и фосфор увеличивают n, бор и фтор уменьшают)

## Slide 8: Материал
Стеклянные волокна с пластиковой оптической оболочкой (PCS)
  Стеклянное ядро и пластиковая оптическую оболочку
  Приемлемые характеристики для использования

## Slide 9: Материал
Пластиковые волокна
  Пластиковое ядро и пластиковая оптическую оболочку
  Ограниченные возможности с точки зрения затухания и полосы пропускания
  Низкая себестоимость и простота в использовании
  Электромагнитная невосприимчивость и секретность передачи
  Достаточно прочные, малый радиус изгиба
  Способность восстанавливать первоначальную форму

## Slide 10: Индекс преломления и модовая структура
Основные особенности волокон:
Различие входного и выходного импульсов
Траектории лучей, возникающих при распространении света
Распределение значений показателей преломления в ядре и оптической оболочки различных типов волокон
Мода – один путь распространения света
Профиль индекса преломления – соотношение между индексом ядра и оптической оболочки

## Slide 11: Многомодовое волокно со ступенчатым индексом
Длина пути различных мод различается
Модовая дисперсия
Перекрывание соседних импульсов
Уменьшение полосы пропускания

## Slide 12: Многомодовое волокно со сглаженным индексом
Ядро состоит из слоев, при удаления от центральной оси ядра показатель преломления каждого слоя снижается
Длина пути различных мод одинаковая
Уменьшение дисперсии
Увеличение полосы пропускания

## Slide 13: Одномодовое волокно со ступенчатым индексом
Передается только одна мода
Отсутствует модовая дисперсия
Большая полоса пропускания
Характеристики ограничены только возможностями электроники

## Slide 14: Характеристики волокна
Дисперсия (модовая, молекулярная, волноводная)
Затухание (рассеяние, поглощение)
Микро изгибные потери
Численная апертура
Прочность
Влияние ионизирующего излучения

## Slide 15: Дисперсия
Дисперсия - расплывание светового импульса по мере его движения по оптическому волокну. Дисперсия ограничивает ширину полосы пропускания и информационную емкость кабеля.
Чем ниже скорость передачи сигналов, тем реже располагаются импульсы в цепочке и тем большая дисперсия допустима.

## Slide 16: Модовая дисперсия
Возникает из-за того, что лучи проходят различные пути
Свойственна только многомодовым волокнам
Уменьшение:
  Использование ядра с меньшим диаметром
  Использование волокна со сглаженным индексом
  Использование одномодового волокна

## Slide 17: Молекулярная дисперсия
Лучи с различными длинами волн также движутся с различными скоростями (v) по волокну
n = c/v – показатель преломления
n меняется в зависимости от длины волны
Зависит от:
  Диапазона длин волн света, инжектируемого в волокно
  Центральной рабочей длины волны источника

## Slide 18: Волноводная дисперсия
Обусловлена тем, что оптическая энергия движется как по ядру, так и по оптической оболочке
Излучение движется со слегка различающимися скоростями в ядре и оптической оболочке
Изменение внутренней структуры волокна позволяет существенно влиять на волноводную дисперсию

## Slide 19: Затухание
Затухание - потеря оптической энергии по мере движения света по волокну. Измеряемое в децибелах на километр, изменяется от 300дБ/км для пластикового волокна до примерно 0.21дБ/км для одномодового волокна
Зависит от длины волны света
Окна прозрачности:
  820 – 850 нм
  1300 нм
  1550 нм

## Slide 20: Рассеяние
Потери, связанные с рассеянием оптической энергии, обусловлены неоднородностью волокна и его геометрической структурой
Рассеяние на неоднородностях происходит во всех направлениях, и свет перестает быть направленным

## Slide 21: Рассеяние
Релеевское рассеяние обусловлено вариациями состава и плотности волокна, неизбежными в процессе его производства
Интенсивность рассеяния быстро уменьшается по мере роста длины волны. Рассеяние определяет минимальный теоретический предел затухания, равный:
  2.5 дБ при 820 нм
  0.24 дБ при 1300 нм
  0.012 дБ при 1550 нм

## Slide 22: Поглощение
Поглощение - процесс, при котором неоднородности волокна поглощают оптическую энергию и преобразуют ее в тепло. Области существенного затухания сигнала волокна связаны с молекулами воды и большим поглощением света гидроксильными молекулами

## Slide 23: Микро изгибные потери
Связаны с небольшими вариациями профиля границы ядро/оптическая оболочка
Данные вариации границы могут приводить к отражению мод высокого порядка под углами, не допускающими дальнейших отражений
При этом свет покидает волокно

## Slide 24: Численная апертура
Численная апертура (Numeric aperture, NA) - способность волокна собирать лучи. Только лучи, которые инжектируются в волокно под углами, большими критического, смогут распространяться вдоль него
NA указывает на то, как свет вводится в волокно и распространяется по нему. Волокно с большим значением NA хорошо принимает свет, в то время как волокно с малым значением NA можно ввести только узконаправленный пучок света

## Slide 25: Численная апертура
Также можно определить величину углов, при которых свет распространяется вдоль волокна. Эти углы образуют конус, называемый входным конусом, угловой растр которого определяет максимальный угол ввода света в волокно. Входной конус связан с NA:
Волокна с широкой полосой пропускания имеют малые значения NA. Таким образом, они допускают существование малого числа мод, означающее малую дисперсию и более широкую рабочую полосу

## Slide 26: Прочность
Основная причина, обуславливающая хрупкость волокна, - наличие микротрещин на поверхности и дефектов внутри волокна
Стеклянные волокна можно согнуть в виде окружности небольшого диаметра или завязать в свободный узел
Предел прочности волокна на разрыв превосходит ту же величину для стальной нити идентичного размера

## Slide 27: Влияние ионизирующего излучения
Волокна противостоят росту затухания в условиях постоянного радиоактивного облучения
Радиационное облучение усиливает поглощение на неоднородностях волокна
Радиационная прочность определяет способность оборудования противостоять ядерным эффектам
Волокна в не накапливают статические заряды под воздействием радиации

## Slide 28: Оптоволоконные кабели
Курс: «Оптоэлектроника и волоконная оптика»
Notes: #6DB247

## Slide 29: Классификация
В зависимости от области применения:
  Кабели внешней прокладки – используются при создании подсистемы внешних магистралей, связывают здания
  Кабели внутренней прокладки – используются при организации внутренней магистрали здания
  Кабели для шнуров – используются для изготовления соединительных и коммутационных шнуров

## Slide 30: Классификация
По назначению:
  Магистральные (передача на большое расстояние, много каналов)
  Зоновые (для связи между областным центром и районами)
  Городские (соединители между городскими АТС и узлами связи)
В отдельную группу выделяются:
  Подводные (через водные преграды)
  Объектовые (внутри объектов)
  Монтажные (для внутри- и межблочного монтажа аппаратуры)
    Симплексные
    Дуплексные
    Многожильные

## Slide 31: Конструктивные элементы
Оптическое волокно
Оптические модули
Сердечники
Силовые элементы
Гидрофобные материалы
Оболочки и броня

## Slide 32: Конструкции оптических кабелей
Определяются назначением и областью применения
Оптический кабель состоит из скрученных по определённой системе оптических волокон, заключенных в общую защитную оболочку. Может содержать упрочняющие элементы

## Slide 33: Конструкции оптических кабелей
1. Оптическое волокно в защитной оболочке
2. Оптический модуль
3. Центральный силовой элемент
4. Промежуточная оболочка
5. Броня
6. Внешняя оболочка

## Slide 34: Сердечник кабеля

## Slide 35: Профилированный сердечник
Основа кабеля – фигурный элемент, в пазах которого укладываются волоконные световоды
Упорядоченное размещение световодов
Простая технология соединения
Имеют ограниченную емкость (обычно не более 16 волокон)
Распространен у зарубежных производителей (Erricson)

## Slide 36: Модульная конструкция
Имеют повивную структуру (скрутка)
Каждый повив набирается из модулей диаметром около 2 мм, в модуле от 1 до 12 волокон
Наиболее распространены 6-ти и 8-ми модульные конструкции
Емкость не более 144 волокон
Хорошая защита от механических и климатических воздействий
Наилучшая устойчивость к растяжению

## Slide 37: Гибридные конструкции
Объединяют черты кабелей с профилированный сердечником и модульной конструкцией
Профилированный элемент в качестве основы сердечника, на его внешней поверхности в пазы уложены трубки модулей
Высокая устойчивость к сдавливанию
Удобство работы, повышенная герметичность
Кабели серии GNSLWLV фирмы Ericsson

## Slide 38: Конструкция с центральной трубкой
Нет центрального силового элемента
Одна центральная трубка большого диаметра качестве основы сердечника
Максимальное удаление волокон он внешней поверхности
Малые геометрические размеры
Удобная в разделке конструкция
Наилучшая защита от сдавливании
Кабели финской фирмы NK Cabels

## Slide 39: Ленточные кабели
Очень плотная компоновка
Используются, в основном, при создании основных магистралей крупных городских и телекоммуникационных сетей
Сложный процесс монтажа и оборудование для него
Типы ленточных конструкций: а - обмотка лентой; б - связывание отдельных волокон друг с другом; в - заключение всех волокон в общую оболочку
a
б
в

## Slide 40: Заполнение сердечника
Для водонепроницаемости пространство между модулями или волокнами заполняется компдауном
Слой из устойчивого к нефтепродуктам вещества, наносится вокруг сердечника – обеспечивает бесшовное соединение между защитной оболочкой или обмоткой сердечника и оболочкой кабеля
Тонкий слой полимерной пленки – защита от повреждений, изоляция сердечника от других элементов
Фирменная опознавательная нитка
Метровые метки

## Slide 41: Упрочняющие элементы кабеля
Повышают механическую прочность кабеля, принимают на себя растягивающие напряжения.
Материалы:
  Стальная проволока
  Медная, алюминиевая и свинцовая трубка
  Стекловолокно
  Арамидные нити

## Slide 42: Поддерживающий силовой элемент
Заключение стальной проволоки в отдельную оболочку, которая вместе с кабелем образует «восьмерку»
Используется для подвески в пролетах длиной 50 ÷ 70 м
Экономичная конструкция
Нельзя использовать на линиях электропередачи

## Slide 43: Изготовление ОК (видео)

## Slide 44: ОКГТ
ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос
  Температура плавления 225ºC
  Высокая механическую прочность и стойкость к вредному воздействию влаги
  Достаточно прочен для того, чтобы выдерживать кратковременное воздействие высоких температур

## Slide 45: Наружная оболочка
Состоит из одного или двух слоев полимера. Обычно для изготовления оболочки применяют следующие виды полимеров:
  полиэтилен
  поливинилхлорид
  полиамид
  термопластический полиуретан
Обладают различными термическими, механическими и электрическими свойствами. различная прочность, стойкость к воздействию химикатов и воспламеняемость

## Slide 46: Недостатки ОК
Высокая цена на кабель и аппаратуру для его обслуживания
Высокие требования к качеству монтажа
Хрупкость

## Slide 47: Преимущества ОК
Высокая защищенность сигнала
Низкая степень затухания
Недосягаемая для других видов кабеля
Пропускная способность

## Slide 48: Спасибо за внимание
Конструкция и типы оптических волокон
Оптоволоконные кабели
Яхменев Роман, гр.21616
vitegor@petrsu.ru
Курс: «Оптоэлектроника и волоконная оптика»